Инструкция по эксплуатации автоматического шприца

CATS Dan-Inject.

Во избежание повреждения внутренней газовой пружины, впрыскивающий механизм не должен использоваться без нейлонового шприца в алюминиевом кожухе

- Снимите алюминиевый кожух

- Возьмите нейлоновый шприц. Убедитесь, что игла надежно закреплена. Не используйте иглы для подкожных инъекций менее 2 мм в диаметре. После использования очистите нейлоновый шприц. Если поршень движется с затруднениями, залейте 1-2 капли силиконового масла в шприц, и он будет работать, как новый

- Вставьте нейлоновый шприц в алюминиевый кожух

- Нажмите на фиксатор, и рычаг взведения будет отпущен

- Поднимите рычаг до упора

- Привинтите алюминиевый кожух, содержащий шприц, к впрыскивающему механизму. Важно: рычаг должен быть поднят до упора

- Сожмите газовую пружину за счет давления на рычаг рукой. Возникнет некоторое сопротивление.

- Рычаг автоматически блокируется, когда достигает корпуса. Услышите характерный щелчок

- Заправьте шприц инъекцией объемом 1-12мл. Это легко делается даже когда шприц уже находится в кожухе

- На фото изображен впрыскивающий механизм в закрытом положении (на предохранителе), он не позволяет спусковому механизму сработать раньше времени

Закрыто / Locked /

- Изображен впрыскивающий механизм в открытом положении (готов к применению). При этом нейлоновый шприц наглухо закрыт в кожухе

Открыто / Unlocked /

- Чтобы прикрепить телескопический удлинитель, сначала удалите пластиковую рукоятку

- Прикрепите удлинитель

- Закрепите пластиковую рукоятку на удлинителе

Эксклюзивный авторизованный представитель

DAN-INJECT APS в России

Общество с ограниченной ответственностью

«ЗооСпецПоставка»

Почтовый адрес: 143500, Московская область, г. Истра, Охотничий проезд, д.7, офис 002

Тел/факс. (496) 314 02 89

Моб. (916) 872-05-51

e-mail: zoospecpostavka@yandex.ru

dan-inject@zoospecpostavka.ru

www.zoospecpostavka.ru

# Text boxes

Когда впрыскивающий механизм не используется, газовая пружина не должна быть сжата.