Инструкция по эксплуатации

Дистанционный инъектор Dan-Inject, работающий при помощи давления CO2/сжатого воздуха

Модель: Pl CO2		                        	Модель:Pl

Дополнительное оборудование: латунная трубка диаметром 13 мм с переходником для шприцев-дротиков объемом 5,0 и 10,0 куб.см

Профессиональное оборудование для гуманной иммобилизации и лечения

Произведено в Дании компанией Dan-Inject APS

Дистанционные инъекторы Dan-Inject работают от давления баллончика со сжатым воздухом или углекислым газом, значение которого составляет, по меньшей мере, от 1 до 12 Бар давления. Дистанционные инъекторы  PI и PICO2 Dan-Inject, рекомендуется использовать на расстоянии от 1 до 20 метров. Дистанционные инъекторы Dan-Inject моделей IM и JM можно использовать на более дальних расстояниях (от 1 до 60 метров).

Дистанционные инъекторы PI имеют: пневматическую систему с выпускным клапаном для уменьшения давления в коллекторе, датчик давления (манометр), краном сброса давления по типу спускового крючка, поршневой клапан для соединения с источником углекислого газа или штуцер для соединения с ножным пневматическим насосом. Трубка диаметром 11 мм имеет длину 90 см и используется для шприцев-дротиков объемом в 1,5 и 3.0 мл. В дистанционном инъекторе PI можно увеличить давление в коллекторе либо посредством многоступенчатой подачи CO2, либо при помощи механического ножного или электрического пневматического насоса.

Дистанционный инъектор PICO2 Dan-Inject состоит из ниже перечисленных основных деталей:

- Штуцер с двумя резиновыми уплотнительными кольцами для плотного    присоединения трубки

- Спусковой крючок

- Манометр 1-16 Бар

- Поршневой клапан (увеличение давления в коллекторе)

Устройство латунного наполняющего клапана включает в себя клапан поршневого типа, который приводится в действие нажатием большого пальца (для увеличения давления газа в коллекторе).

- Выпускной клапан (уменьшение давления в коллекторе)

- Коллектор

- 16-граммовый баллон с углекислым газом

- Алюминиевый кожух для баллончика с углекислым газом

Эта часть снабжена резьбой для плотного и надежного присоединения к корпусу поршневого клапана. Нижняя часть кожуха имеет рифление для удобства захвата рукой, при прокалывании и размещения баллончика в клапанной коробке.

Инструкция по эксплуатации:

Давление газа нагнетается в дозирующий коллектор инъектора PI, через поршневой клапан одностороннего действия из 16-граммового баллончика со сжатым СО2 или с помощью ножного или электрического пневматического насоса. В инъекторе можно повысить давление до 12 Бар. Рекомендуемое давление, необходимое для выталкивания снаряженного шприца-дротика, обозначено в приведенной ниже таблице:

| Прицеливание с дротиком объемом в 1,5 куб.см, наполненным 1,5 мл. | Прицеливание с дротиком объемом в 3,0 куб.см, наполненным 3,0 мл |
| --- | --- |
| 2 Бар | 5 метров | 2 Бар | 5 метров |
| 3 Бар | 10 метров | 3-4 Бар | 10 метров |
| 5 Бар | 15 метров | 5 Бар | 15 метров |
| 6 Бар | 20 метров | 7 Бар | 20 метров |
| 7 Бар | 25 метров | 8 Бар | 25 метров |
| 9 Бар | 30 метров | 10 Бар | 30 метров |

Указанные значения давления и расстояний рекомендуются для использования. Давление можно увеличить или уменьшить в зависимости от конкретных условий. Например, более высокое давление на аналогичном расстоянии обеспечивает более высокую скорость полета шприца, более прямолинейную траекторию, но и более высокое ударное воздействие при соприкосновении с целью. Более низкое давление рекомендуется использовать всякий раз, когда это возможно, что обеспечит более безопасную и гуманную инъекцию. Как показывает практика, можно пробовать использовать различные значения для расстояний и давлений.

Использование дистанционного инъектора вместе с пневматическим насосом:

Модель Pl.

При использовании ножного\электрического пневматического насоса необходимо использовать для работы только показания давления с датчика (манометра) давления на инъекторе. Не рекомендуется использовать показания давления с манометра на насосе.

После достижения необходимого давления в коллекторе, насос можно отсоединить от штуцера на рукоятке инъектора или отсоединить после выстрела из инъектора.

ОСТОРОЖНО: При отсоединении шланга насоса, находящегося под давлением, от штуцера на рукоятке, необходимо удерживать наконечник шланга в одной руке при одновременном нажатии на фиксирующую муфту штуцера на рукоятке инъектора пальцами другой руки. Давление сжатого воздуха можно нагнетать с помощью насоса до

нужного значения или до более высокого значения давления при необходимости, но не более 10 Бар. Для получения нужного давления необходимо открыть зеленый пластиковый клапан для стравливания давления в пневматической системе. Закройте клапан после того, как на манометре инъектора отобразится необходимое давление. Если случайно давление было чрезмерно снижено, необходимо увеличить давление путем накачки дополнительного давления сжатого воздуха в систему, при помощи насоса.

Дистанционный инъектор. Модель Pl CO2.

Для работы PICO2 Dan-Inject используется небольшой 16-грамовый баллончик с углекислым газом.

Инструкции по загрузке баллончика с углекислым газом:

- Отделите алюминиевый кожух для баллончика с углекислым газом от клапанной коробки, открутив его в направлении против часовой стрелки.

Осторожно: Запрещается отсоединять кожух баллончика, если в нем находится баллон с углекислым газом под давлением. Алюминиевый кожух можно снимать только после полного опустошения баллона.

- Поместите СО2-баллончик 16 г с углекислым газом в алюминиевый кожух в положение для последующего прокола.

- Кожух с баллончиком необходимо закрепить на клапанной коробке, для этого надо выполнить два полных оборота в направлении по часовой стрелке.

- Для обеспечения лучшего соприкосновения баллона с углекислым газом с пункционной иглой на клапане, необходимо перевернуть инъектор баллоном вверх и продолжать завинчивать кожух до легкого упора в пункционную иглу.

- Для прокола баллончика с углекислым газом необходимо быстро затянуть держатель, повернув его в направлении по часовой стрелке. Вы можете услышать шипящий звук выброса давления углекислого газа при проколе баллончика с углекислым газом. Важная информация: быстро продолжайте затягивать кожух для баллончика с углекислым газом для обеспечения полного упора баллончика в резиновую прокладку.

- Для повышения давления в инъекторе убедитесь, что зеленый выпускной клапан закрыт. Необходимо регулировать давление поршневым клапаном на верхней части клапанной коробки. Углекислый газ из баллончика перемещается непосредственно в коллектор инъектора. Показания давление выводятся непосредственно на манометр, находящийся на левой стороне рукоятки инъектора.

В системе инъектора можно создать минимальное давление от 1,0 до 2,0 Бар.

Если в коллекторе давление повышено больше необходимого давления для определенного расстояния, (обратитесь к таблице на обратной стороне), то избыточное давление выпускается из коллектора путем медленного открытия зеленого клапана в нижней части ручки инъектора. После получения нужного давления необходимо лишь закрыть зеленый клапан. В случае если давление сброшено излишне, его можно повторно повысить с помощью поршневого клапана до необходимого значения. После того как в коллекторе повышено давление до необходимого, инъектор готов к выстрелу.

Осторожно: Присоедините трубку, заряженную шприцем-дротиком к инъектору только в момент готовности к выстрелу по мишени. В случае если невозможно выстрелить, необходимо отсоединить трубку от инъектора. Давление из коллектора может быть сброшено по неопределенной причине. Однако запрещается хранить инъектор под давлением, необходимо спускать из него давление в том случае, если он не используется.

Осторожно: Запрещается удалять баллон с углекислым газом из инъектора, коллектор которого находится под давлением. Баллон с углекислым газом можно удалить только в том случае, когда давление в коллекторе сброшено и сам баллончик опустошен.

Присоединение трубки:

Трубку можно отсоединить путем легкого вращения и выталкивания. Присоединение трубки к инъектору герметично благодаря резиновым уплотнительным кольцам. Это кольцевое уплотнение необходимо заменить в том случае, когда элементы неплотно прилегают друг к другу. Запасные уплотнительные кольца предоставляются с каждым новым инъектором.

Шприц-дротик располагается в задней части трубки и вставляется на глубину, равную длине соединения трубки с инъектором (приблизительно 3 сантиметра). Вставьте дротик с помощью шпильки, пинцета или проволоки и прочего. Присоедините трубку с шприцем-дротиком к инъектору для выстрела. Если выстрел шприцем не производится, отсоедините трубку от инъектора. Шприц-дротик можно удалить из трубки с помощью пинцета.

Прицеливание:

Для прицеливания инъектора необходимо навести трубку на мишень. Положение трубки и инъектора при прицеливании может изменяться в зависимости от расстояния выстрела и индивидуальной техники владения инъектором. Для повышенной точности необходимо использовать обе руки для прицеливания инъектора. Удерживайте инъектор за рукоятку правой или левой рукой, при этом трубка находится во второй руке, вытянутой перед собой. Опора для трубки, например, ограждение, дверка машины и прочее, не будет лишней при прицеливании инъектора.

Важная информация: Выстрел шприцем-дротиком при низком значении давления требует выстрелить дротик на более высокую траекторию, придает низкую скорость полета, более слабую силу удара, а значит меньший риск для получения травм мягких тканей и повреждения животного. Выстрел дротика на более высоком давлении создает более пологую траекторию, большую скорость полета, более сильный удар по цели, больший риск повреждения мягких тканей, а также риск погружения дротика в мягкие ткани.

Для выстрела из инъектора:

Равномерно и быстро нажмите спусковой крючок. Не нажимайте спусковой крючок медленно, как это обычно рекомендуется делать для выстрела из обычного огнестрельного оружия.

Обслуживание и ремонт:

Сохраняйте внутреннюю поверхность трубки в чистом виде. Также рекомендуется очищать трубку после 5-выстрелов и после использования перед хранением. Для того чтобы очистить трубку, необходимо протянуть щетку, прикрепленную к шнурку, через трубку 2-3 раза.

Запрещается смазывать внутреннюю поверхность трубки маслом.

Замените резиновые уплотнительные кольца на соединении трубки с инъектором, при необходимости. Неплотно прилегающая трубка означает, что кольцевое уплотнение необходимо заменить. Держите инъектор в чистоте и берегите от различного рода загрязнений. Дополнительное обслуживание не требуется. В случае если какая – либо часть инъектора повреждена или неисправно работает, необходимо связаться с компанией Dan-Inject или официальным представителем Dan-Inject для проведения более полного обслуживания и ремонта.

Меры предосторожности:

- На инъекторе отсутствует предохранительное устройство для спускового крючка.

- Не допускается спуска давления в момент присоединения заряженной трубки к инъектору

- Запрещается присоединять загруженную трубку к инъектору, пока он не готов к использованию.

- Держите трубку и инъектор в чистоте и берегите от влаги.

- Запрещается хранить инъектор, находящийся под давлением.

- Запрещается превышать давление в 12 Бар в инъекторе

DAN-INJECT ApS и ООО «ЗооСпецПоставка» НЕ ВОЗМЕЩАЮТ УЩЕРБ, ПОЛУЧЕННЫЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ДИСТАНЦИОННОГО ИНЪЕКТОРА.

Эксклюзивный авторизованный представитель

DAN-INJECT APS в России

Общество с ограниченной ответственностью

«ЗооСпецПоставка»

Почтовый адрес: 143500, Московская область, г. Истра, Охотничий проезд, д.7, офис 002

Тел/факс. (496) 314 02 89

Моб. (916) 872-05-51

e-mail: zoospecpostavka@yandex.ru

dan-inject@zoospecpostavka.ru

www.zoospecpostavka.ru

# Text boxes

7

8

4

3

5

2

1

6